Контейнеры

| Стандартные контейнеры (dry freight containers) | 20-футовый стандартный контейнер |
| --- | --- |
| РАЗМЕРЫ длина ширина высота внешние 20' = 6096 mm 7' 9.25" = 2370 mm 8' 6" = 2591 mm внутренние 19' 5.75" = 5935 mm 7' 8" = 2335 mm 7' 9.75" = 2383 mm двери 7' 8" = 2335 mm 7' 6.25" = 2292 mm ВЕС макс. брутто 52910 lbs = 24000 kg тара 4585 lbs = 2080 kg макс. загрузка 48325 lbs = 21920 kg ОБЪЁМ (грузовместимость) 1197.25 cub. ft. = 33,9 cub. m |
|  | 40-футовый стандартный контейнер |
| РАЗМЕРЫ длина ширина высота внешние 40' = 12192 mm 8' = 2438 mm 8'6" = 2591 mm внутренние 39' 3.25" = 12022 mm 7' 5.625" = 2352 mm 7' 10.25" = 2395 mm двери 7' 8.25" = 2343 mm 7' 5.75" = 2280 mm ВЕС макс. брутто 67200 lbs = 30480 kg тара 8600 lbs = 3900 kg макс. загрузка 58600 lbs = 26580 kg ОБЪЁМ (грузовместимость) 2392 cub. ft. = 67,7 cub. m |
|  | 40-футовый high cube контейнер (увеличенной ёмкости) |
| РАЗМЕРЫ длина ширина высота внешние 40' = 12192 mm 8' = 2438 mm 9' 6" = 2895 mm внутренние 39' 3.25" = 12022 mm 7' 8.5" = 2352 mm 8' 10.25" = 2700 mm двери 7' 5.75" = 2340 mm 8' 5.75" = 2585 mm ВЕС макс. брутто 67200 lbs = 30480 kg тара 9150 lbs = 4150 kg макс. загрузка 58050 lbs = 26330 kg ОБЪЁМ (грузовместимость) 2697 cub. ft. = 76,4 cub. m |
|  | 45-футовый high cube контейнер (увеличенной ёмкости) |
| РАЗМЕРЫ длина ширина высота внешние 45' = 13716 mm 8' 0'' = 2438 mm 9' 6" = 2896 mm внутренние 44' 4" = 13513 mm 7' 7'' = 2311 mm 8' 8'' = 2642 mm двери 7'7'' = 2311 mm 8' 5'' = 2565 mm ВЕС макс. брутто 77117 lbs = 34934 kg тара 9921 lbs = 4494 kg макс. загрузка 67196 lbs = 30440 kg ОБЪЁМ (грузовместимость) 3019 cub.ft. = 82,5 cub.m |

Рефрижераторные контейнеры

|  | 20-футовый рефрижераторный контейнер |
| --- | --- |
| РАЗМЕРЫ длина ширина высота внешние 20' = 6096 mm 7' 9.25" = 2370 mm 8' 6" = 2591 mm внутренние 17' 9" = 5455 mm 7' 4.15" = 2260 mm 7' 4.64" = 2275 mm двери 7' 3.39" = 2237 mm 7' 4.15" = 2260 mm ВЕС макс. брутто 59520 lbs = 27000 kg тара 6724 lbs = 3050 kg макс. загрузка 52800 lbs = 23950 kg ОБЪЁМ (грузовместимость) 988.8 cub. ft. = 28.0 cub. m |
|  | 40-футовый рефрижераторный контейнер |
| РАЗМЕРЫ длина ширина высота внешние 40' = 12192 mm 8' = 2438 mm 8'6" = 2591 mm внутренние 37' 9.1" = 11555 mm 7' 5" = 2286 mm 7' 4.8" = 2280 mm двери 7' 4.97" = 2285 mm 7' 3.65" = 2245 mm ВЕС макс. брутто 67200 lbs = 30480 kg тара 9634 lbs = 4370 kg макс. загрузка 57560 lbs = 26110 kg ОБЪЁМ (грузовместимость) 2126 cub. ft. = 60,2 cub. m |
|  | 40-футовый high cube рефрижераторный контейнер (увеличенной ёмкости) |
| РАЗМЕРЫ длина ширина высота внешние 40' = 12192 mm 8' = 2438 mm 9' 6" = 2895 mm внутренние 37' 9.3" = 11560 mm 7' 5" = 2286 mm 8' 2.02" = 2500 mm двери 7' 5" = 2286 mm 8' 1.3" = 2478 mm ВЕС макс. брутто 67200 lbs = 30480 kg тара 9259 lbs = 4200 kg макс. загрузка 57940 lbs = 26280 kg ОБЪЁМ (грузовместимость) 2126 cub. ft. = 66,1 cub. m |
| Изолированные контейнеры | 20-футовый изолированный контейнер |
| РАЗМЕРЫ длина ширина высота внешние 19' 10,5" = 5823 mm 8' = 2438 mm 8' = 2438 mm внутренние 18' 6,5" = 5685 mm 7' 4" = 2256 mm 6' 10" = 1859 mm двери 7' 4" = 2256 mm 6'10" = 1859 mm ВЕС макс. брутто 44800 lbs = 20320 kg тара 5600 lbs = 2540 kg макс. загрузка 39200 lbs = 17780 kg ОБЪЁМ (грузовместимость) 929 cub. ft. = 26.31 cub. m |  |
| Вентилируемые контейнеры | 20-футовый вентилируемый контейнер |
| РАЗМЕРЫ длина ширина высота внешние 19' 9,1" = 6068 mm 7' 9,99" = 2438 mm 8' 5,01"= 2591 mm внутренние 19' 3,6" = 5900 mm 7' 6,21" = 2323 mm 7' 7,66" = 2367 mm двери 7' 4" = 2256 mm 6'10" = 1859 mm ВЕС макс. брутто 52910 lbs = 24000 kg тара 5842 lbs = 2650 kg макс. загрузка 47070 lbs = 21350 kg ОБЪЁМ (грузовместимость) 1146 cub. ft. = 32,44 cub. m ВЕНТИЛЯЦИЯ Top: 9,000 cm3 x side Base: 1,000 cm3 x side |
| Контейнеры с открытым верхом | 20-футовый контейнер с открытым верхом open top |
| РАЗМЕРЫ длина ширина высота внешние 20' = 6096 mm 8' = 2438 mm 8' 6" = 2591 mm внутренние 19' 4,3" = 5902 mm 7' 6,21" = 2323 mm 7' 7,66" = 2367 mm двери 7' 4" = 2256 mm 7' 8,5" = 2352 mm ВЕС макс. брутто 52910 lbs = 24000 kg тара 5380 lbs = 2440 kg макс. загрузка 47520 lbs = 21560 kg ОБЪЁМ (грузовместимость) 1133 cub. ft. = 32 cub. m |
|  | 40-футовый контейнер с открытым верхом open top |
| РАЗМЕРЫ длина ширина высота внешние 40' = 12192 mm 8' = 2438 mm 8'6" = 2591 mm внутренние 39' 5,2" = 12021 mm 7' 8,4" = 2350 mm 7' 7,7" = 2367 mm двери 7' 8" = 2338 mm 7' 3,8" = 2234 mm ВЕС макс. брутто 79370 lbs = 36000 kg тара 9760 lbs = 4430 kg макс. загрузка 69600 lbs = 31570 kg ОБЪЁМ (грузовместимость) 2355 cub. ft. = 66,7 cub. m |
| Контейнеры Flatrack | 20-футовый flatrack контейнер |
| РАЗМЕРЫ длина ширина высота внешние 20' = 6096 mm 8' = 2438 mm 8' 6" = 2591 mm внутренние 18'9,4" = 5727 mm 7'4,1" = 2240 mm 7'1,3" = 2170 mm компактный вариант (внутренние размеры) 18'9,4" = 5727 mm 7'4,1" = 2240 mm 1'4,6" = 420 mm ВЕС макс. брутто 66140 lbs = 30480 kg тара 6500 lbs = 2950 kg макс. загрузка 60690 lbs = 27530 kg ОБЪЁМ (грузовместимость) 986 cub. ft. = 27,9 cub. m |
|  | 40-футовый flatrack контейнер |
| РАЗМЕРЫ длина ширина высота внешние 40' = 12192 mm 8' = 2438 mm 8'6" = 2591 mm внутренние 39'5,6" = 12032mm 7'4,1" = 2240 mm 6'8,1" = 2034 mm компактный вариант (внутренние размеры) 39'5,6" = 12032mm 7'4,1" = 2240 mm 1'10,4" = 570 mm ВЕС макс. брутто 88180 lbs = 45000 kg тара 12190 lbs = 5530 kg макс. загрузка 87020 lbs = 39470 kg ОБЪЁМ (грузовместимость) 1936 cub. ft. = 54,8 cub. m |
| 20-футовый контейнер-платформа | 20-футовый контейнер-платформа |
| РАЗМЕРЫ длина ширина высота внешние 20' = 6096 mm 8' = 2438 mm 230 mm ВЕС вес груза 21520 kg тара 1940 kg |

| 20-футовый контейнер-платформа | 40-футовый контейнер-платформа |
| --- | --- |
| РАЗМЕРЫ длина ширина высота внешние 12180 mm 2438 mm ВЕС вес груза 33400 kg тара 5800 kg |
| Танк-контейнеры | Танк-контейнер |
| РАЗМЕРЫ длина ширина высота внешние 20' = 6096 mm 8' = 2438 mm 8' 6" = 2591 mm ВЕС макс. брутто 7981-9304 lbs = 3620-4220 kg тара 68340 lbs = 31000 kg макс. загрузка 39200 lbs = 17780 kg ОБЪЁМ (грузовместимость) 847,6 cub. ft. = 24 cub. m = 24000 литров |
| Контейнеры для насыпных грузов | 20-футовый контейнер для насыпных грузов |
| РАЗМЕРЫ длина ширина высота внешние 19' 8,7" = 6058 mm 8' = 2438 mm 8' 5" = 2591 mm внутренние 19' 1,5" = 5838 mm 7' 76" = 2366 mm 7' 78" = 2374 mm двери 2144 mm x 500 mm 280 mm x 300 mm Диаметр люков: 500 mm ВЕС макс. брутто 61798 lbs = 28030 kg тара 5600 lbs = 2540 kg |

Российские контейнеры ГОСТ 8477-79

|  | 5-и тонный контейнер УК-5 |
| --- | --- |
| РАЗМЕРЫ длина ширина высота внешние 2100 mm 2650 mm 2400 mm внутренние 1950 mm 2504 mm 2128 mm двери 1950 mm 2100 mm ВЕС груза 4050 kg тара 950 kg Объем 10,4 м3 |
|  | 3-х тонный контейнер УК-3 |
| РАЗМЕРЫ длина ширина высота внешние 2100 mm 1325 mm 2400 mm внутренние 1980 mm 1225 mm 2128 mm двери 1225 mm 2090 mm ВЕС груза 2400 kg тара 600 kg Объем 5,16 м3 |